## Slide 1: 【DFTB】 Si(001)-c(4x2)表面のSTM観察とシミュレーション
1.04e+5 nA
0.02e+5 nA
-0.30e+4 nA
-5.70e+4 nA
バイアス電圧 +1.0V
バイアス電圧 -1.0V
バイアスによって、蜂の巣構造が反転
探針: Si4H9
試料表面: Si(001)-c(4x2)
探針-試料間の距離: 2.32 Å
DFTB
探針・試料モデル
STM像の計算結果
Si(001) 表面のトンネル電流像
バイアスの正負によって蜂の巣構造が反転することが知られている。
実験
類似
K. Hata, S. Yasuda, and H. Shigekawa, Phys. Rev. B 60, 8164 (1999).
Notes: DFTB_ConstHeightSTM_Inorganic_008a
DFTB_ConstHeightSTM_Inorganic_008b